## Slide 1
TPM全员生产维护深度培训
提升设备综合效率，实现卓越运营
2026年2月生产管理系列培训
Notes: 大家好，欢迎参加本次“TPM全员生产维护深度培训”。在现代制造业中，设备是企业的核心资产。传统的“坏了再修”模式已无法满足高效生产的需求。TPM作为一种先进的设备管理体系，旨在通过全员参与，最大限度地提升设备效率，实现“零故障、零不良、零灾害”的目标。本次培训将带您深入了解TPM的精髓。

## Slide 2
培训大纲
01. TPM的定义、目标与核心思想
深入解析TPM的基本概念，明确其“全员参与、全系统、全效率”的核心目标，理解预防为主的设备管理思想。
02. TPM的八大支柱详解
系统学习自主维护、计划维护、个别改善等八大支柱的具体内涵与实施重点，构建完整的设备管理体系框架。
03. 关键指标：设备综合效率(OEE)
掌握OEE的计算方法，分析六大损失，通过量化指标精准诊断设备效率瓶颈，为提升产能提供数据支撑。
04. TPM的实施步骤指南
详解从准备阶段、导入阶段、实施阶段到巩固阶段的全流程关键动作，建立标准化的推进路径，确保TPM活动稳步落地。
05. 标杆案例：广西钢铁集团实践
剖析广西钢铁集团推行TPM的成功经验，学习其在现场改善、团队建设及指标提升方面的具体举措与实际成效。
Notes: 本次培训将分为五个部分。首先，我们将了解TPM的基本概念。接着，会深入学习TPM的八大支柱。然后，我们将重点讲解关键指标OEE。之后，提供一个清晰的实施步骤指南。最后，通过一个真实案例来加深理解。

## Slide 3
前言：为何需要TPM？
在当今竞争激烈的制造业环境中，设备不再仅仅是生产工具，而是企业核心竞争力的基石。传统的“坏了再修”的被动维修模式，已无法适应高质量、高效率、低成本的生产要求，企业设备管理正面临着多重严峻挑战。
故障频发：生产连续性的“拦路虎”
设备突发停机不仅打乱生产计划，更造成交货期延误与订单损失，直接影响企业信誉与收益。
效率低下：设备潜能被严重低估
缺乏科学维护导致设备空转、速度损失和小停机频繁，设备综合效率(OEE)始终处于低位，产能浪费严重。
质量不稳：精度退化引发连锁反应
设备精度下降未被及时发现和校正，导致产品不良率上升，返工成本增加，最终损害品牌的市场口碑。
安全隐患：悬在员工头顶的“达摩克利斯之剑”
老旧设备的带病运行极易引发安全事故，威胁员工生命安全，同时也给企业带来巨额的安全事故赔偿风险。
Notes: 我们为什么需要TPM？因为传统的设备维修模式已经过时。故障、低效、质量问题和安全隐患正成为企业发展的瓶颈。TPM正是为了解决这些问题而生，它通过全员参与，追求设备效率的最大化和生产系统的最优化。

## Slide 4
01
TPM的定义、目标与核心思想
全面生产维护（TPM）以全员参与为核心，通过设备全生命周期的管理，实现“零故障、零不良、零灾害”的终极目标，构建企业可持续发展的基石。
Notes: 接下来，我们进入第一部分，了解TPM的定义、目标和核心思想。这是理解TPM的基础。

## Slide 5
01 TPM的定义、目标与核心思想
Total (全员参与)
打破部门壁垒，从管理层到一线员工，所有人员、所有部门共同参与设备管理，形成全员维护的体系。
Productive (生产性)
以追求设备综合效率(OEE)最大化为核心，减少停机、速度损失和不良，实现设备的最高效率和最大产出。
Maintenance (全维维护)
涵盖设备从设计、采购、安装、使用、维护到报废的全生命周期，实施预防维护与改良维护相结合的策略。
零故障 (Zero Breakdowns)
深入分析故障原因，消除设备故障的根源，通过日常维护和改善，实现设备持续、稳定的无故障运行。
零不良 (Zero Defects)
将质量管理内建于生产过程，从源头防止不良品产生，不接受、不制造、不流出不良，保障产品品质。
零灾害 (Zero Accidents)
建立完善的安全管理体系，消除所有安全隐患，创造安全、健康、舒适的工作环境，确保人员与设备安全。
Notes: TPM，即全员生产维护，强调“全员”参与，追求“生产性”最大化，并覆盖设备全生命周期的“维护”。它的核心目标是实现“三零”：零故障、零不良、零灾害。这三个目标共同构成了卓越设备管理的基石。

## Slide 6
01 TPM的定义、目标与核心思想
预防为主 (Proactive Prevention)
变被动的“事后维修”为主动的“事前预防”，通过日常点检、定期保养与状态监测，将设备故障消灭在萌芽状态，降低突发停机风险。
全员参与 (Total Participation)
打破“操作与维修分离”的壁垒，让操作员成为“设备主人”负责日常维护，维修人员则转向更高层次的专业诊断与技术支持，实现职责协同。
持续改善 (Continuous Improvement)
通过小集团自主活动，引导团队不断识别微缺陷、分析根本原因、实施低成本改善，形成“发现-解决-标准化”的良性循环，追求设备效率的极致。
以OEE为核心衡量指标
设备综合效率（OEE）是衡量TPM活动成效的核心量化指标，通过监控时间开动率、性能开动率和良品率，精准定位损失源，引导团队聚焦关键改进点。
Notes: TPM的核心思想可以概括为四点：预防为主，强调主动维护；全员参与，打破部门壁垒；持续改善，追求永无止境；以及以OEE为核心指标，用数据说话。这四大思想共同指导着TPM的实践。

## Slide 7
02
TPM的八大支柱详解
八大支柱是TPM理念落地的核心实践路径，涵盖自主维护、计划维护、个别改善等关键环节，相互关联、协同作用，共同构筑设备综合效率最大化的基石。
Notes: 接下来，我们进入第二部分，详细介绍TPM的八大支柱。这八大支柱是TPM理念得以落地的具体实践路径，它们相互关联，共同支撑起“三零”目标的实现。

## Slide 8
02 TPM的八大支柱详解
支柱一：自主维护 (Autonomous Maintenance)
目标：培养操作员成为“设备的主人”，通过赋予操作员工自主管理设备的权限与能力，使其能够主动承担设备的日常检查、清扫、润滑、紧固等维护工作，从根源上提升设备可靠性。
01. 初期清扫：清扫即点检
通过对设备进行彻底的清扫，在清洁过程中敏锐发现设备的潜在缺陷、微小故障及异常点，将清扫过程转化为对设备的全面检查，建立“清扫就是点检”的维护意识。
02. 发生源与困难部位对策
深入分析并从根本上解决设备漏油、粉尘、异物侵入等问题的发生源头，同时改善设备难以清扫、点检、操作的困难部位，提升设备的可维护性与作业便利性。
03. 制定清扫、润滑、紧固标准
将设备的日常清扫、润滑、紧固等维护动作规范化、标准化，制定清晰、可执行的作业标准书，让每一项维护工作都有章可循，确保维护质量的一致性和稳定性。
04. 总点检：系统技能培训
对操作员开展系统的设备结构、工作原理、点检方法及故障判断知识培训，使员工具备专业的点检技能，能够独立完成对设备关键部位的全面检查与状态确认。
Notes: 第一个支柱是自主维护，这是TPM的基石。它的目标是让操作员成为设备的主人。这通过七个步骤来实现，前四步包括：初期清扫，通过打扫卫生来发现问题；解决发生源和困难部位；制定标准化的维护标准；以及对操作员进行系统的技能培训。

## Slide 9
02 TPM的八大支柱详解
聚焦自主维护的核心进阶：从体系建立到文化养成的完整闭环
05
自主点检体系化
建立由操作员自主执行的点检标准与流程，确保设备运行状态实时可控，形成“检查-记录-处理”的闭环管理机制。
06
整理整顿与规范化
将自主维护与5S管理深度融合，通过环境的标准化维持，巩固前期改善成果，为设备稳定运行创造整洁、有序的基础条件。
07
自主管理文化深化
员工从被动执行转向主动负责，熟练掌握标准并自发发现问题，形成“人人都是设备主人”的积极维护文化与长效机制。
核心价值：通过这三个阶段的推进，不仅提升了设备的可靠性，更培养了员工的主人翁意识，实现了“设备维护”向“全员经营”的质的飞跃。
Notes: 自主维护的后三步是：建立自主点检体系，确保设备状态持续受控；通过整理整顿，巩固改善成果；最终实现真正的自主管理，让员工自觉地维护和改善设备。

## Slide 10
02 TPM的八大支柱详解
支柱二：计划维护 (Planned Maintenance)
核心目标：由专业维修团队主导，通过实施预防性维护与预知性维护策略，系统性降低设备故障率，确保生产设备全生命周期的长期、稳定、高效运行。
从被动维修转向主动预防体系
事后维修 → 预防性维护 → 预知性维护
从“坏了再修”的被动模式，升级为基于时间/次数的定期预防性维护；最终利用状态监测技术（如振动分析、油液检测），实现“预测潜在故障，按需精准维护”，最大化设备可用时间。
构建标准化计划维护管理体系
台账档案 · 维护计划 · 技术标准 · 备件优化
建立完善的设备全生命周期档案，制定科学的维护周期与计划；规范维修技术标准，减少人为差异；同时优化备件库存管理，确保关键备件及时供应，平衡库存成本与设备停机风险。
Notes: 第二个支柱是计划维护，这是专业维修团队的核心工作。它强调从被动的事后维修，转向主动的预防性和预知性维护。通过建立完善的设备档案、维护计划和备件管理体系，确保设备的长期稳定运行。

## Slide 11
02 TPM的八大支柱详解
支柱三：个别改善 (Kaizen)
核心目标：组建跨职能项目团队，聚焦影响设备综合效率(OEE)的重大瓶颈问题，集中资源进行专项突破，消除生产过程中的各类显性与隐性损失。
关键活动：运用PDCA循环、5Why分析法、鱼骨图等QC工具，对问题进行系统性拆解，精准定位根本原因并制定对策，形成标准化的解决流程。
支柱四：质量维护 (QM)
核心目标：通过管理和改善设备状态，从生产源头保证产品质量，实现“质量内建”，在工序内造就品质，而非事后检验，彻底杜绝不良品的产生。
关键活动：建立设备精度管理体系，实施防错（Poka-Yoke）机制防止人为失误，运用FMEA进行潜在失效模式分析，确保设备持续稳定运行。
总结：个别改善聚焦效率瓶颈的突破，质量维护聚焦源头质量的保障，二者相辅相成，共同夯实TPM活动的核心价值。
Notes: 第三个支柱是个别改善，针对重大的设备问题，组建项目团队进行专项攻关。第四个支柱是质量维护，强调通过设备管理来保证产品质量，实现“质量内建”，从源头杜绝不良品。

## Slide 12
02 TPM的八大支柱详解
支柱五：初期管理 (Early Management)
核心目标：在设备设计、采购、安装阶段，就充分考量可维护性、可靠性与生产效率，从源头规避潜在问题，降低全生命周期的运营与维护成本。
关键活动：深度参与设备选型与设计审查，优化安装调试流程，制定标准化的初期管理规范，确保设备“优生优育”。
支柱六：教育训练 (Education & Training)
核心目标：建立多层次、系统化的培训体系，覆盖从基层员工到管理干部的所有人员，全面提升全员的设备专业知识、操作技能与改善素养。
关键活动：实施分层分类技能培训，广泛推广OPL（单点课程）教育，建立员工技能矩阵，打造学习型的设备管理团队。
Notes: 第五个支柱是初期管理，强调在设备生命周期的最前端就考虑其可维护性。第六个支柱是教育训练，通过系统化的培训，提升全体员工的技能水平，这是TPM成功的人才基础。

## Slide 13
02 TPM的八大支柱详解
支柱七：安全、卫生、环境管理 (SHE)
核心目标：创造一个绝对安全、整洁、无污染的工作环境，保障员工身心健康，从根源上消除安全隐患，实现零事故、零灾害、零公害。
关键活动：系统开展危险源辨识与风险评估，推行标准化的5S现场管理，组织安全改善提案活动，建立全员参与的安全卫生管理体系。
支柱八：TPM事务局 (TPM Promotion Office)
核心目标：作为TPM活动的中枢大脑，统筹全局，负责组织、协调、推动和评估整个体系的运行，确保TPM战略目标的有效落地与持续优化。
关键活动：制定阶段性推进计划，组织全员培训与理念宣传，跟踪各支柱项目进展，定期组织成果发表会与绩效评估，协调解决推进中的障碍。
总结：SHE管理守护基石，TPM事务局把控方向，两者共同构筑了TPM体系稳固的后方与高效的指挥中心。
Notes: 第七个支柱是安全、卫生和环境管理，确保工作环境的安全舒适。最后一个支柱是TPM事务局，它是整个TPM活动的大脑和指挥中心，负责协调和推动各项工作的开展。

## Slide 14
03
关键指标：设备综合效率（OEE）
OEE是衡量生产设备有效利用程度的关键度量衡，通过分析时间利用率、性能利用率和良品率三大核心要素，精准诊断设备效率瓶颈，为TPM改善活动提供科学指引。
Notes: 理论原则需要量化指标来衡量。第三部分，我们将详细介绍TPM的核心度量衡——设备综合效率，也就是OEE。学会计算和分析OEE，是诊断设备效率、指导改善活动的关键。

## Slide 15
03 关键指标：设备综合效率（OEE）
OEE = 可用率 × 性能率 × 质量率
通过三个核心维度的乘积，量化设备实际产能与理论产能的差距，精准定位效率流失点。
可用率 (Availability)| 关注设备有效运行时间
计算公式：(计划运行时间 - 停机时间) / 计划运行时间。反映设备因故障、换型等导致的停机损失。
性能率 (Performance)
考量设备运行速度与实际产量。计算：(理论节拍×总产量)/实际运行时间。体现空转、降速带来的效率损耗。
质量率 (Quality)
聚焦合格品产出。计算：合格品数量/总产量。反映生产过程中的废品、返工等质量相关的效率流失。
停机损失
属于可用率损失，源于设备突发故障、换型与调整时间过长，直接减少有效运行时长。
速度损失
属于性能率损失，表现为空转、短暂停机及设备运行速度低于理论设计值，拉低整体产能。
缺陷损失
属于质量率损失，包含生产过程中的废次品和设备启动阶段产生的无效品，造成材料与工时浪费。
Notes: OEE的计算公式是可用率、性能率和质量率的乘积。它能揭示效率损失的具体来源，也就是六大损失：停机损失、速度损失和缺陷损失。通过分析这六大损失，我们可以精准定位改善的方向。

## Slide 16
04
TPM的实施步骤
从理念认知到现场落地，掌握标准化的推进流程与关键节点，构建全员参与的设备管理体系。
Notes: 了解了TPM的理念和工具，我们该如何实施呢？第四部分，我们将介绍一个分阶段的实施指南，帮助大家一步步地将TPM理念落地。

## Slide 17
04 TPM的实施步骤
01 准备与启动
周期：1-3个月
完成高层决策，建立推进组织与方针目标，开展全员TPM意识培训，统一思想，为后续实施筑牢基础。
02 试点导入
周期：3-6个月
选取核心试点区域，落实5S管理，开展自主维护初期步骤，建立OEE统计体系，以点带面积累实战经验。
03 全面展开
周期：6-18个月
将试点经验推广至全厂，完善计划维护体系，深化各支柱专项活动，建立多维度激励机制，激发全员参与热情。
04 巩固与提升
周期：持续进行
将优秀实践成果标准化、制度化，建立长效的持续改进机制，不断挑战更高的效率和质量目标，形成企业DNA。
TPM实施是循序渐进的过程，需经历从基础准备、试点验证到全面推广，最终实现常态化巩固与持续提升的闭环管理。
Notes: TPM的实施可以分为四个阶段。首先是准备与启动，打好基础。然后是在试点区域进行导入实践。接着是将成功经验全面展开。最后，是长期的巩固与提升，让TPM成为企业的一种文化。

## Slide 18
05
综合案例分析
聚焦广西钢铁集团精益TPM实施实践，深度解析设备管理如何从粗放式管控向全生命周期精益化转型，探索降本增效的核心路径与关键成果。
Notes: 理论说了很多，现在我们来看一个真实的案例。第五部分，我们将分析广西钢铁集团是如何通过实施精益TPM，实现设备管理从粗放式向精益化转型的。

## Slide 19
05 综合案例分析
作为典型的传统钢铁企业，广西钢铁集团曾长期面临“重生产、轻维护”的粗放管理模式，设备维护体系不完善，故障频发制约生产效率。通过引入精益TPM管理体系，企业实现了设备管理的系统性变革。
深化自主保全，激发全员活力
引导一线员工通过清扫点检主动识别“八大不合理”，从源头治理“发生源”与“困难源”，建立“我的设备我负责”的责任机制，夯实现场管理基础。
精细化专业保全，打造数字备件库
建立设备功能精度管理标准，完善四大标准体系；依托数字化手段构建精益备件库，优化备件库存结构，实现设备维护的精准化、智能化管控。
图：广西钢铁集团精益TPM管理体系架构，构建全员参与的设备管理模式
↓ 22.84%主作业线设备故障率
↑ 7.51%关键设备作业率
↓ 26.94%备件库存资金占用
Notes: 广西钢铁集团通过实施精益TPM，特别是深化自主保全和精细化专业保全，取得了显著成效。设备故障率大幅下降，作业率和备件管理效率显著提升，成功实现了设备管理的精益化转型。

## Slide 20
总结与行动计划
核心思想：全员参与，预防为主
TPM不仅是设备维护的工具，更是全员参与的管理模式。通过预防为主的策略，减少故障发生，将问题消灭在萌芽阶段。
实践路径：落实八大支柱
八大支柱涵盖了自主维护、计划维护、个别改善等关键领域，是将TPM理念转化为具体行动、确保体系全面落地的核心路径。
关键指标：聚焦OEE分析
OEE（设备综合效率）是衡量生产效能的“仪表盘”。通过分析时间、性能、质量三大损失，精准识别改进机会，指导TPM活动方向。
本质特征：持续改善的过程
TPM不是一次性的突击项目，而是长期的、循环的优化过程。需要建立长效机制，在实践中不断发现问题、解决问题，实现螺旋式上升。
下一步行动：选择一台熟悉的设备，尝试开展“初期清扫”，亲手触摸、观察设备，记录至少3个被忽视的“微缺陷”，开启你的TPM改善之旅。
Notes: 最后，我们来总结一下。TPM的核心是全员参与和预防为主，八大支柱是实践路径，OEE是衡量指标，而持续改善是其灵魂。希望大家能将今天所学应用到实际工作中，从对一台设备进行“初期清扫”开始，迈出TPM改善的第一步。

## Slide 21
Q&A
感谢聆听 · 欢迎提问交流
让我们携手探索更多可能，共创科技新未来
Notes: 我的分享到此结束，感谢大家的聆听。现在是问答环节，大家有任何问题都可以提出来，我们一起交流探讨。谢谢！