## Slide 1
SMED快速换模深度培训
从小时到分钟的效率革命
2026年2月生产管理系列培训 | 精益生产核心工具 · 极致效率提升实战指南
Notes: 大家好，欢迎参加本次“SMED快速换模深度培训”。在“多品种、小批量”成为常态的今天，频繁的换模作业正成为许多企业的生产瓶颈。SMED，即单分钟快速换模，是一场从小时到分钟的效率革命。本次培训将带您掌握这一强大的精益工具，大幅提升您的生产效率和市场响应能力。

## Slide 2
培训大纲
01. 定义与重要性
深入解析SMED（快速换模）的基本概念，探讨其在现代生产制造中缩短换线时间、提升设备综合效率的关键价值。
02. 核心思想原理
厘清内部作业与外部作业的本质区别，掌握将内部作业转化为外部作业的核心逻辑，这是实现快速换模的关键思维。
03. 六步实施法
系统掌握从现状测量、区分内外作业，到优化外部、内部作业，再到标准化的完整六步改善流程，确保改善落地。
04. 关键工具与实用技巧
学习快速锁紧机构、精确定位技术、功能标准化等实用工具，掌握消除调整、简化动作的技巧，切实减少换模时间。
05. 精密五金冲压车间案例解析
通过真实的精密五金冲压车间改善案例，复盘从现状分析到方案实施的全过程，直观感受SMED带来的效率飞跃。
Notes: 本次培训将分为五个部分。我们将从SMED的基本概念讲起，然后深入学习其核心思想和六步实施法。接着，会介绍一些关键的工具和技巧。最后，通过一个真实的案例来加深理解。

## Slide 3
前言：为何需要SMED？
在当今“多品种、小批量、短交期”的市场环境下，传统的大批量生产模式正面临巨大挑战，企业亟需变革以适应快速变化的市场需求。
换模漫长，效率低下
换模是非计划停机主因，据统计其造成的OEE损失占比高达30%-50%，直接拉低设备综合效率。
库存积压，资金占用
为规避频繁换模成本，企业被迫大批量生产，导致在制品库存大量积压，严重占用运营资金与仓储空间。
响应迟缓，错失良机
冗长的换模流程让企业无法敏捷转产，难以快速响应市场对新产品、新品种的需求，从而错失宝贵商机。
SMED（单分钟换模）正是破局关键：它将换模时间压缩至分钟级，赋能企业实现小批量、多频次生产，从根源上降低库存、提升设备效率，并构建起快速响应市场的核心竞争力。
Notes: 我们为什么需要SMED？因为长换模时间导致了设备效率低、库存积压和市场响应慢这三大难题。SMED通过大幅缩短换模时间，让小批量生产成为可能，从而从根本上解决这些问题。

## Slide 4
01
SMED的定义与重要性
深入解析单分钟换模法（SMED）的核心概念，追溯其起源背景， 并探讨它在现代精益生产中对效率提升和成本控制的关键意义。
Notes: 接下来，我们进入第一部分，了解SMED的定义、起源及其重要性。

## Slide 5
01 SMED的定义与重要性
核心定义：单分钟快速换模
SMED (Single-Minute Exchange of Die) 旨在通过优化流程，将设备换模、换线的调整时间极致压缩到10分钟以内，消除生产过程中的时间浪费。
起源发展：丰田生产方式的里程碑
由日本工业工程专家新乡重夫在丰田汽车公司完善。他曾通过技术革新，将冲压机的换模时间从传统的4小时惊人地缩短至3分钟，彻底改变了批量生产的逻辑。
提升设备OEE
大幅减少设备停机调整时间，最大化有效生产时长，直接推动设备综合效率(OEE)的显著跃升。
降低在制品库存
实现经济的小批量、多频次生产，减少生产前置期，从而释放被积压的现金流，降低库存持有成本。
增强生产柔性
能够快速切换产品型号，灵活响应市场需求的波动与变化，及时抓住新的商业机会，避免产能浪费。
促进团队协作
推动跨部门流程标准化，让全员参与到改善活动中，提升团队发现问题、解决问题的能力与凝聚力。
Notes: SMED，即单分钟快速换模，目标是将换模时间缩短到10分钟以内。它由新乡重夫在丰田创立，其重要性体现在提升OEE、降低库存、提升生产柔性和促进团队协作四个方面。

## Slide 6
02
SMED的核心思想
核心精髓在于将设备换模作业区分为“内部作业”与“外部作业”，通过系统化的分析与改善，将尽可能多的内部作业转化为外部作业，从而大幅压缩停机换模的时间。
Notes: SMED的核心思想是什么？第二部分，我们将学习SMED最精髓的部分：如何区分和转化内部与外部作业。

## Slide 7
02 SMED的核心思想
01 / 内部作业 (Internal Setup)
定义：必须在设备停止运行状态下才能进行的操作。
特点：直接消耗设备有效生产时间，是导致停机的关键因素。
例子：拆卸/安装模具、定位锁紧、开机调试、首件检测。
02 / 外部作业 (External Setup)
定义：可以在设备运行状态下进行的准备或收尾工作，无需停机。
特点：完全不占用设备生产时间，可与当前生产工序并行处理。
例子：提前运送模具、工位清洁、物料预热、工具与图纸准备。
SMED 改善的核心目标
尽一切可能将内部作业转化为外部作业，从而从根本上减少设备的停机时间，提升OEE。
Notes: SMED的核心思想非常简单：严格区分必须停机才能做的“内部作业”和可以在设备运行时做的“外部作业”。改善的首要目标，就是想尽一切办法，把内部作业转化为外部作业，从而从根本上减少停机时间。

## Slide 8
03
SMED的实施步骤
从理论到落地，掌握结构化的六步改善流程，系统性地识别并消除切换过程中的浪费， 实现生产切换时间的极致压缩与效率飞跃。
Notes: 理论如何落地？第三部分，我们将学习SMED的六步实施法，这是一个结构化的改善流程。

## Slide 9
03 SMED的实施步骤
01. 测量并记录现状
目标：建立改善的基准线，让问题显性化。
方法：通过全程录像、秒表计时和绘制时间观测表，完整记录换模的每一个动作与耗时。
02. 分离内外部作业
目标：明确区分必须停机完成的“内部作业”与可不停机完成的“外部作业”。
方法：审查时间观测表，对每个步骤核心提问：“这个动作是否必须在机器停止时才能进行？”
03. 内部转外部作业
目标：最大限度减少停机时间，是SMED改善的核心环节。
方法：遵循“提前准备”和“功能标准化”原则，重新规划作业流程，将可提前的工作全部移出停机阶段。
可视化工具：时间观测甘特图
利用甘特图（如左图所示）可以直观区分换模过程中的内部作业（黄色）与外部作业（灰色），清晰识别出改善机会点。通过分析图表，团队能聚焦于如何将高耗时的内部作业转化为外部作业，从而显著压缩换模总时长。
Notes: SMED的前三步是：首先，通过测量和记录，了解现状，建立改善基准。其次，严格区分内部和外部作业。最后，也是最关键的一步，想尽办法将内部作业转化为外部作业。

## Slide 10
03 SMED的实施步骤
04. 优化所有作业 (Optimize)
目标：对剩余的内部和外部作业进行提速，挖掘每一处时间浪费的潜力。
方法：消除螺栓使用、实施并行操作、减少调整环节、优化物料物流路径，从细节处压缩时间。
05. 标准化换型作业 (Standardize)
目标：将改善后的最佳实践固化下来，确保换型效率的稳定性和可复制性。
方法：制定《换模标准作业指导书（SOP）》，实施现场可视化管理，并开展全员培训与考核。
06. 持续改进 (Sustain & Improve)
目标：SMED不是一次性的项目，而是一个持续、循环、永无止境的改善过程。
方法：定期回顾换型数据，运用PDCA循环迭代优化，鼓励员工积极提出改进建议并及时采纳。
关键核心：从“技术”到“文化”的转变
实施SMED不仅是工具和方法的应用，更是对生产流程和管理思维的重塑。通过标准化与持续改进，让快速换型成为企业的一种常态能力，而非偶然的技术突破。
Notes: 后三步是：第四步，优化所有作业，进一步缩短时间；第五步，将改善成果标准化，固化下来；第六步，持续改进，让SMED成为一个永无止境的改善过程。

## Slide 11
04
SMED的关键工具与技巧
从快速换模的核心逻辑出发，掌握区分内外作业、减少调整时间、标准化流程等核心方法， 构建高效、灵活的生产切换体系，实现生产效率的质的飞跃。
Notes: 要成功实施SMED，需要一些强大的工具和技巧。第四部分，我们将介绍一些最关键的工具。

## Slide 12
04 SMED的关键工具与技巧
消除螺栓束缚：快速锁紧机构
凸轮锁紧机构
利用凸轮的机械原理，实现90度旋转即可快速夹紧工件，大幅缩短锁紧时间。
偏心轮压紧器
通过旋转手柄驱动偏心轮，利用偏心距变化快速压紧，操作简单，适合人工操作。
气动/液压夹具
借助气压或液压动力，实现一键式自动夹紧与松开，效率极高且一致性好。
永磁吸盘
利用磁力进行装夹，秒级完成，无机械接触，不伤工件表面，适合精密加工。
实现无调整换型：精确定位技术
高精度定位销与衬套
采用高硬度、高耐磨的精密定位销与衬套配合，是实现模具和夹具精确定位的基础手段，结构简单可靠。
零点定位系统 (Zero Point Clamping System)
兼具精确定位和快速锁紧功能，将工装或工件的坐标系统一到机床零点，重复定位精度可达±0.002mm，实现“一次装夹即合格”。
V型槽与锥形定位销
利用V型槽和锥形销的自对中特性，在装夹时自动找正中心，有效补偿微小的位置偏差，确保定位精度。
Notes: 螺栓是换模效率的头号敌人。我们可以使用凸轮锁紧、气动夹具等快速锁紧机构来替代螺栓。同时，为了实现免调整换型，我们可以采用高精度定位销、零点定位系统等精确定位技术，实现“一次装夹即合格”。

## Slide 13
04 SMED的关键工具与技巧
离线准备：将内部作业外部化
01. 模块化设计 (Modular Design) 摒弃传统零散更换，将需替换的核心部件整合为标准化功能模块，实现整体快速拆装，大幅缩短装配时间。
02. 一体化换模台车与离线预调 重型模具在台车完成预安装与定位，整体移入移出；利用与设备接口一致的离线预调台，提前完成高度、精度等参数调整，消除机内等待。
智能换型：信息集成与自动适配
01. 集成式快换接头系统 将机械定位、气路、电路及数据传输接口高度集成，模具安装时一次性自动完成所有连接，杜绝逐一插拔的繁琐操作。
02. RFID实现“结构即信息” 在模具中植入RFID芯片，设备自动读取芯片内的工艺参数与加工程序，一键调用并适配，彻底消除人工输入参数的时间与错误风险。
核心价值：通过模块化设计实现物理维度的快速切换，结合RFID与集成接口实现信息维度的自动匹配，最终达成“停机即换型，换型即生产”的高效目标。
Notes: 为了将更多内部作业外部化，我们可以采用模块化设计、换模台车和离线预调台等方法。更进一步，通过集成式快换接头和RFID技术，我们可以实现智能换型，让设备自动识别模具并加载参数，实现真正的“即插即用”。

## Slide 14
05
综合案例分析
从理论落地到现场实操，深度剖析精密五金冲压车间如何通过SMED快速换模技术，实现生产效率的革命性突破。
Notes: 理论说了很多，现在我们来看一个真实的案例。第五部分，我们将分析一家精密五金冲压车间是如何通过SMED实现效率革命的。

## Slide 15
05 综合案例分析：某精密五金冲压车间
项目背景
K公司主营高精度零部件生产，长期面临“多品种、小批量”的市场需求挑战，生产灵活性与交付效率成为核心瓶颈。
换模周期冗长，效率极低
平均换模时间超60分钟，最长可达2小时，设备停机等待时间过长，严重制约产能释放。
内外作业混杂，流程无序
准备工作与停机作业未分离，寻找模具、搬运物料、拧螺栓等工作全部占用设备时间，现场等待与返工频发。
步骤 | 作业内容 | 耗时 | 作业类型
1 | 寻找模具与配件 | 15m | 外部作业
2 | 叉车搬运至机台 | 10m | 内部作业
3 | 拆卸旧模/清洁/装新模 | 35m | 内部作业
4 | 调试参数与首件确认 | 20m | 内部作业
核心问题诊断：内部作业占比过高，浪费严重
单次换模总耗时80分钟，其中内部作业占比高达81%。寻找、搬运、人工调试等非增值动作过多，缺乏标准化流程，是导致设备综合效率(OEE)低下的关键原因。
Notes: 这家冲压车间在改善前，换模时间长达80分钟，流程混乱，内外作业混杂。通过时间观测，我们发现寻找、搬运、拧螺栓和调试是主要的时间浪费点。

## Slide 16
05 综合案例分析：某精密五金冲压车间
01 / 系统性改善措施实施
信息预测与外部作业前置
将换模过程中的“寻找物料”和“搬运工具”（约25分钟）转化为外部作业，彻底剥离停机时间内的无效动作。
专用工具车与快速工装应用
制作专用工具车消除寻找时间；安装液压快速夹具与零点定位系统，将拆/装模具时间从30分钟骤降至3分钟，实现免调整换模。
参数预设与并行操作优化
提前完成设备参数预设，作业人员并行配合，进一步压缩换模流程中的等待与衔接时间，最大化利用每一秒有效工时。
02 / 核心绩效显著突破
换模时间大幅缩减
平均换模时间从60+分钟降至15分钟以内，创下最短8分钟的优异记录。
设备效率与OEE双重提升
换模时间整体缩短70%以上，有效作业时间增加，设备综合效率(OEE)提升约20%。
生产柔性与响应力增强
能够轻松应对每日3-4次的频繁换产需求，快速响应客户的多样化、小批量订单，提升了市场竞争力。
Notes: 通过一系列改善措施，特别是将寻找和搬运转化为外部作业，并使用液压夹具和零点定位系统优化内部作业，该车间的换模时间成功缩短至15分钟以内，OEE提升了20%，生产柔性大大增强。

## Slide 17
总结与行动计划
核心概念：内外作业转化
SMED的核心逻辑在于将设备停机状态下才能进行的“内部作业”，尽可能多地转化为设备运行时即可完成的“外部作业”，从而大幅缩短换模时间。
实施路径：标准六步法
严格遵循测量、分离、转化、优化、标准化、持续改进这六个步骤，环环相扣，确保换模流程的改善系统化、可复制，避免零散的尝试。
技术支撑：关键工具应用
善用快速锁紧机构（如凸轮、卡扣）替代传统螺栓，结合精确定位技术（如定位销、块规），减少调试环节，是缩短内部作业时间的关键手段。
最终价值：敏捷生产体系
SMED是实现小批量、多频次生产的基石，能显著提升设备综合效率(OEE)，降低在制品库存，并增强企业对市场需求变化的快速响应能力。
下一步行动：选择一个你熟悉的换模/换线流程，运用SMED六步法的第一步——测量并记录当前换模时间，识别其中的内部作业和外部作业，迈出改善的第一步。
Notes: 最后，我们来总结一下。SMED的核心是转化内部作业，实施遵循六步法，并借助快速锁紧和精确定位等工具。它是实现小批量生产的关键。希望大家能将今天所学应用到实际工作中，从测量你身边的一个换模流程开始，迈出改善的第一步。

## Slide 18
Q&A
感谢聆听 欢迎提出问题，我们共同交流探讨，探索更多可能
Notes: 我的分享到此结束，感谢大家的聆听。现在是问答环节，大家有任何问题都可以提出来，我们一起交流探讨。谢谢！