## Slide 1
看板与拉动式生产深度解析
从“推动”到“拉动”的生产革命，重塑精益制造的核心逻辑
2026年2月 | 生产管理系列核心培训课程
Notes: 大家好，欢迎参加本次“看板与拉动式生产深度解析”培训。在当今市场环境下，传统的生产模式正面临挑战。本次培训将为您揭示精益生产的核心工具——看板与拉动式生产，引导我们从“推动”思维转向“拉动”思维，实现生产系统的根本性优化。

## Slide 2
培训大纲
01
拉动式生产的定义与优势
解析拉动式生产的核心概念，对比推动式生产的本质区别，理解其如何实现按需生产、减少浪费。
02
看板的定义与核心作用
探究看板的本质，学习它作为生产与搬运的“授权书”和“信号系统”，如何有效控制生产过程与库存。
03
看板的类型
深入了解生产看板、移动看板、临时看板等不同类型的用途与适用场景，掌握看板分类管理的要点。
04
看板系统的运作规则
掌握确保看板系统顺畅运行的六大核心规则，这是维持系统稳定性、避免生产混乱和过量生产的关键。
05
看板系统的实施步骤
学习从价值流图(VSM)分析、设定看板数量到持续改进的六步实施法，建立科学的看板导入流程。
06
综合案例分析
剖析上海天纳克公司的精益变革真实案例，学习其如何成功应用看板系统解决生产痛点，实现降本增效。
Notes: 本次培训将分为六个部分。我们将从拉动式生产的基本概念讲起，然后深入学习看板的定义、类型和运作规则。接着，会介绍看板系统的实施步骤，并通过一个真实的案例来加深理解。

## Slide 3
从“推动”到“拉动”的生产革命
在当今竞争激烈的市场环境中，客户需求日益多样化和个性化，传统的大规模生产模式正面临前所未有的挑战，制造业的核心逻辑正从“推动”向“拉动”深刻转变。
传统“推动式”生产的困境
基于预测制定生产计划，往往与实际需求脱节，导致大量在制品和成品库存积压；同时生产系统僵化，信息传递滞后，无法快速响应瞬息万变的市场变化，造成资源浪费与效率低下。
“拉动式”生产的核心变革
以客户实际需求为驱动，需求信息从成品端逆向传递至原材料端。仅当下游发出信号时上游才开始生产，实现真正的按需制造，大幅降低库存成本，缩短生产周期，赋予系统极高的柔性与敏捷性。
核心工具：看板 ——作为连接生产各环节的信息纽带，看板让“拉动式”生产的信息流可视化、可控化，是实现这场生产革命的关键载体。
Notes: 传统的“推动式”生产，基于预测，导致库存积压和响应迟缓。而“拉动式”生产则是以客户需求为驱动，实现按需生产。看板，就是实现这一革命的核心工具。

## Slide 4
01
拉动式生产的定义与优势
以需求为核心
由客户订单触发生产流程，仅生产市场所需的产品，从源头避免盲目制造。
消除无效浪费
通过精准的物料流动，大幅降低库存积压、等待时间和过度加工带来的资源损耗。
快速响应变化
生产系统具备高柔性，能够迅速适应市场需求波动与产品迭代，提升市场竞争力。
Notes: 接下来，我们进入第一部分，深入了解什么是拉动式生产，以及它相比传统推动式生产有哪些核心优势。

## Slide 5
01 拉动式生产的定义与优势
拉动式生产（Pull Production）是一种以实际需求为驱动的生产组织方式。只有当下游工序发出需求信号时，上游工序才开始生产或供应物料。这种模式彻底颠覆了传统的“推动式”生产逻辑，是精益生产的核心支柱之一。
显著降低库存成本
消除工序间不必要的物料堆积，避免为不确定的未来订单盲目生产，大幅减少资金占用与仓储成本。
大幅缩短生产周期
通过小批量生产和单件流作业，消除大量等待、搬运和排队时间，让产品以最快速度流向客户。
系统性暴露潜在问题
低库存水位就像“水位线”，能让设备故障、质量缺陷等隐藏问题无处遁形，倒逼团队持续改进。
增强生产系统柔性
摆脱对预测性计划的依赖，能快速响应订单波动，灵活切换产品型号，完美适配多品种、小批量的市场需求。
Notes: 拉动式生产的核心是按需生产。它的优势非常明显：能显著降低库存、缩短生产周期、系统性地暴露并解决问题，同时增强生产的柔性，让企业能更好地应对市场变化。

## Slide 6
02
看板的定义与核心作用
看板不仅是生产指令的传递工具，更是实现拉动式生产、控制生产流程、暴露问题并持续改进的核心管理手段，是精益生产的灵魂所在。
Notes: 那么，如何实现拉动式生产呢？这就需要我们引入核心工具——看板。第二部分，我们将学习看板的定义和它的双重核心作用。

## Slide 7
02 看板的定义与核心作用
看板（Kanban）是拉动式生产系统的核心信息传递工具，它不仅是一张可视化的卡片或电子信号，更是连接生产上下游、控制在制品数量、确保生产有序进行的关键媒介，实现了“按需求生产”的精益理念。
01. 物料授权 (Authorization)
看板是生产活动和物料移动的唯一法律依据。遵循“没有看板，就不能生产，也不能搬运”的原则，严格限制在制品数量，从源头杜绝过量生产和库存积压。
02. 信息传递 (Information Signal)
看板承载了“需要什么、需要多少、从哪里来、到哪里去”的关键信息。它将需求信号从后工序精准传递给前工序，形成完整的信息闭环，确保生产活动始终围绕实际需求展开。
Notes: 看板，本质上是授权与信号的结合体。首先，它是一种授权，没有看板就不能生产或搬运。其次，它是一种信息信号，传递着生产所需的关键信息。这两个作用共同确保了拉动系统的顺畅运行。

## Slide 8
03
看板的类型
从个人任务管理到团队敏捷协作，看板系统衍生出了多种形态。本章节将深入解析不同看板类型的核心特征与适用场景，帮助团队找到最匹配的管理工具。
Notes: 看板有不同的类型，适用于不同的场景。第三部分，我们将介绍几种最常见的看板类型。

## Slide 9
03 看板的类型
生产看板
用途：指示某一工序开始生产特定数量的零件，是启动生产流程的核心指令。
流转：看板附在工序产出箱上，被后工序取走后，即刻触发本工序的生产动作。
移动看板
用途：专门指示物料搬运工将零件从一个工序搬运到下一个工序，衔接工序间物流。
流转：用于向后工序领取物料，凭看板换取装满零件的箱子，实现精准的物料流转。
供应商看板
用途：用于向企业外部的供应商下达物料补货指令，是连接外部供应链的关键工具。
流转：将外部供应商纳入拉动系统，确保原材料供应与内部生产节奏同步，减少库存。
其他补充类型：除上述三类核心看板外，还包括用于批量生产指示的“信号看板”、应对紧急需求的“临时看板”等，可根据生产场景灵活组合使用，完善整体拉动体系。
Notes: 最常见的看板类型有三种：生产看板，用于指示内部工序开始生产；移动看板，用于工序间的物料领取；供应商看板，用于向外部供应商下达补货指令。它们共同构成了一个完整的拉动网络。

## Slide 10
04
看板系统的运作规则
从“限制在制品数量”到“管理价值流动”，看板系统通过六大核心规则建立可视化的工作流，消除浪费、提升效率，确保团队始终聚焦于高价值的交付。
Notes: 看板系统要想有效运行，必须严格遵守一些规则。第四部分，我们将学习看板系统的六大核心规则。

## Slide 11
04 看板系统的运作规则
01. 后工序主导取货
后工序仅在必要时，向前工序领取必要数量的零部件，避免盲目生产造成库存积压。
02. 前工序按需生产
前工序仅生产被后工序取走的数量，不多产、不早产，确保生产节奏与需求完全同步。
03. 严控不合格品流转
不合格品绝对不能交给后工序，从源头阻断缺陷传递，倒逼质量控制在每一道工序完成。
04. 看板随实物流动
看板必须附在实物上一起流动，作为物料流转的凭证，确保信息流与物料流的一致性。
05. 看板数量最小化
看板的数量应减少到最少，这意味着库存水平的降低和资金占用的减少，提升系统响应速度。
06. 适应小幅需求波动
看板系统应能适应小幅度的需求变化，通过微调生产节拍，保持生产的柔性与稳定性。
核心逻辑：这些规则确保生产活动完全由实际需求驱动，实现信息流与物料流的同步闭环，从而持续追求更低的库存水平和更高的生产效率。
Notes: 看板系统有六大核心规则，包括后工序向前工序取货、前工序只生产被取走的数量、不合格品绝不流到下道工序等。这些规则是看板系统顺畅运行的基石，确保了生产的精准和高效。

## Slide 12
05
看板系统的实施步骤
从规则理解到落地执行，掌握标准化的六步实施法，为团队构建可视化、高效能的工作流转体系，实现敏捷管理的闭环。
Notes: 了解了规则，我们如何实施看板系统呢？第五部分，我们将介绍看板系统的六步实施法。

## Slide 13
05 看板系统的实施步骤
01. 进行价值流图分析 (VSM)
识别当前流程中的各类浪费环节，绘制现状价值流图，并基于精益原则设计优化的未来状态，为看板系统的实施确立方向和基础。
02. 确定节拍时间 (Takt Time)
根据客户的实际需求速率和可用生产时间，计算出满足市场需求所需的生产节奏，以此作为后续生产活动和看板流转的核心基准。
03. 设计看板回路
明确看板的类型（生产看板、取货看板等），规划物料与信息在工序间的流转路径，确保每个看板回路形成闭环，信息传递准确、高效。
04. 计算看板数量
运用公式 N = (D × (L + S)) / C 精确计算看板张数，其中D为需求量，L为提前期，S为安全库存，C为容器容量，以此平衡库存与效率。
05. 设计看板卡片与运行规则
制作包含物料信息、数量、流转路线的标准化看板卡片，同时制定清晰的取用、传递及生产触发SOP，保障全员执行的一致性与规范性。
06. 试运行、监控与持续改进
在选定的试点区域先行运行看板系统，实时监控流转效率与异常情况，基于实际数据反馈，动态调整看板数量与流程细节，实现持续优化。
Notes: 实施看板系统分为六个步骤：首先通过价值流图分析现状；然后确定节拍时间；接着设计看板回路并计算看板数量；之后设计看板卡片和规则；最后进行试运行并持续改进。这是一个系统化的过程。

## Slide 14
06
综合案例分析
深度剖析上海天纳克电子看板系统的实施路径，探索传统制造企业如何通过精益变革，打通生产流程堵点，实现数字化管理的转型升级。
Notes: 理论说了很多，现在我们来看一个真实的案例。第六部分，我们将分析上海天纳克公司是如何通过实施电子看板系统，实现精益变革的。

## Slide 15
06 综合案例分析：上海天纳克公司
企业背景：作为专业的汽车排放系统制造商，上海天纳克公司在行业中深耕多年，却遭遇了主机厂持续降价和上游原材料价格不断上涨的双重挤压，经营环境日趋严峻。
利润空间严重挤压
在主机厂压价和原材料成本攀升的双重夹击下，企业毛利大幅缩减，传统盈利模式难以为继，生存与发展面临直接且严峻的威胁。
生产系统僵化滞后
销售预测准确率低，导致生产计划频繁变更，生产流程缺乏灵活性，无法快速响应市场需求变化，进一步加剧了资源的浪费。
库存积压，周转效率低下
2005年库存周转天数高达71天，大量成品与原材料积压在库，不仅占用仓储空间，更严重占用了企业宝贵的流动资金。
现金流状况极度紧张
存货占流动资产的比例达到45%，资金流动性差，企业运营资金链紧绷，偿债能力和再投资能力受到极大限制。
Notes: 上海天纳克公司曾面临严重的经营危机，利润被挤压，库存积压严重，现金流紧张。特别是库存周转天数长达71天，严重影响了企业的正常运营。

## Slide 16
06 综合案例分析：上海天纳克公司
解决方案：以电子看板系统为核心的精益变革
建立闭环信息流，实时触发指令
通过条码扫描实时采集物料流动信息，打通生产各环节数据孤岛，自动触发后续工序生产指令，减少等待与停滞。
精确计算看板数量，源头控库存
基于历史数据与生产节拍，科学测算最优看板数量，从源头严格控制物料投入与在制品库存上限，避免过量生产。
可视化三色预警，实现库存自调节
设置红、黄、绿三色库存预警线，生产状态实时可视，异常情况即时响应，实现库存水平的动态自我调节与优化。
卓越成果：经营效率与效益的双重飞跃
6.39天
库存周转天数
从71天骤降，降幅高达91%
+366%
净利润爆发式增长
成本大幅优化，盈利能力显著提升
51.07%
净资产收益率(ROE)
从12%飙升，资本回报效率飞跃
-34天
现金转化周期(CCC)
成功实现负营运资本，极致的资金效率
Notes: 为了应对危机，天纳克引入了电子看板系统。通过建立闭环信息流、精确计算看板数量和可视化监控，他们取得了卓越的成果：库存周转天数大幅下降，净利润和净资产收益率飙升，甚至实现了负营运资本。

## Slide 17
总结与行动计划
拉动式生产：按需驱动
以客户需求为起点的生产模式，能显著降低在制品库存，缩短生产周期，并有效暴露流程中的瓶颈与浪费问题。
看板系统：信号与授权
看板不仅是传递生产指令的“信号”，更是现场作业人员自主管理的“授权”工具，连接工序，实现信息流与物流的同步。
有效运行：严守六大规则
看板系统的成功实施，离不开对“后工序取货”、“均衡化生产”等六大核心规则的严格遵守与全员贯彻。
落地实施：系统化的步骤
从价值流图(VSM)分析现状开始，设计看板数量与流转规则，逐步切换拉动模式，并建立持续改进的反馈机制。
案例实证：经营业绩跃升
天纳克等企业的实践证明，看板系统能从根本上优化生产流程，减少资金占用，提升交付能力，改善财务健康度。
💡 下一步行动：绘制价值流图
选择一个你熟悉的产品流程，尝试绘制其现状价值流图，重点识别流程中的库存积压点与停滞环节，迈出改善的第一步。
Notes: 最后，我们来总结一下。拉动式生产是按需生产，看板是其核心工具，系统的运行依赖于严格的规则。天纳克的案例证明了其巨大价值。希望大家能将今天所学应用到实际工作中，从绘制一个产品的价值流图开始，迈出改善的第一步。

## Slide 18
Q&A
感谢聆听 · 欢迎提出您的问题，让我们共同交流探讨
Notes: 我的分享到此结束，感谢大家的聆听。现在是问答环节，大家有任何问题都可以提出来，我们一起交流探讨。谢谢！